# Паспорт  ВРЩ

Основные сведения

Система электропитания (power supply system), разработанная компанией Emerson Network Power Co., Ltd., является системой нового поколения в сфере коммуникаций. Обладая уникальными характеристиками и надёжностью, данная система интегрирует многолетний опыт сетевых, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Система электропитания оптимальна для подключения и распределения нагрузок оборудования  СПС, удачно сочетает в себе широкие функциональные возможности, хорошую производительность и небольшую стоимость. Данные системы  обладают множеством функциональных особенностей, реализацией функцией приоритетной нагрузки.

Система электропитания состоит из устройства распределения переменного тока.

Данная система оптимально  работает в сетях с неравномерной подачей переменного тока, а также с большим разбросом значений входящих напряжения и частоты. Кроме того система обеспечивает защиту от тока к.з. , благодаря автоматическим выключателям.

1. Основные технические характеристики

  - Функциональные возможности

- Выходная мощность до 35 кВт на один шкаф;

- Работает с любым напряжением переменного тока;

- Предназначена для работы в условиях плохого качества подачи электроэнергии;

- Фронтальный доступ для удобства инсталляции и технического обслуживания;

- Стойка оснащена автоматическими выключателями для защиты от тока к.з.

Рис.1   Внешний вид системы

  - Электрические параметры системы

| Выходное напряжение | От 156 до 500 В переменного тока (3фазы) |
| --- | --- |
| Изменение рабочего напряжения | От 156 до 500 В переменного тока (3фазы) |
| Выходная мощность (макс) | 50 кВт |
| Изменение входного напряжения | От 156 до 500 В переменного тока (3фазы) |
| Изменение частоты | От 45 до 65 Гц |
| Погрешность | <+ 0,5% |
| Пульсация переменного тока | <100 mVrms |
| Выходные помехи | <200 mV (pk-pk) |

Вход АС

| Номинальное напряжение на входе | 380В (три фазы) |
| --- | --- |
| Диапазон напряжения на входе | От 156 до 500 В переменного тока (3фазы) |
| Частота на входе | 45~65Гц |
| Ток на входе | 160А/2P (MCB) 2-ветви |
| Система входа АС | 3 фазы/5 линий |
| Подходящий системный тип | TN-C TN-S TN-C-S TT |

Характеристики на выходе

| Напряжение на выходе | От 156 до 500 В переменного тока (3фазы) |
| --- | --- |
| Шум: | Взвешенный ≤2мВ Частотный ≤100мВ&3.4~кГц / ≤30мВ&150~30 кГц Пиковый ≤200МВ |
| Эффективность | ≥88% |

1.3 Комплектация

| Авт.выключатель Legrand | 25А (3фазы) 3шт. |
| --- | --- |
| Авт.выключатель Legrand | 32А (3фазы) 1шт. |
| Авт.выключатель Legrand | 16А(1фаза)23шт. |
| Автоматический выключатель АВВ | 160А(3фазы)2шт. |
| Шина распределительная | 6шт. |
| Колодка «0» | 1шт. |